Obsah:

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem	3

2. Údaje o splnění zadání	3

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	4

3.1 Vymezení pojmů	4

3.2 Zastavěné území	5

3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití	5

3.3 Plochy výroby a smíšené výrobní	7

3.4 Plochy občanského vybavení	7

3.5 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území	7

3.6 Ochrana památek	7

3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty	8

3.8 Krajinný ráz	8

3.9 Ochrana přírody a krajiny	8

3.10 Lesy	9

3.11 Vodní hospodářství	9

3.11.1 Vodní toky a nádrže	9

3.11.2 Záplavy, eroze	10

3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma	10

3.11.4 Zásobení vodou	11

3.11.5 Odkanalizování	11

3.12 Elektrická energie	12

3.13 Plyn	12

3.14 Jiné produktovody	12

3.15 Telekomunikace	13

3.16 Likvidace odpadů	13

3.17 Doprava	13

3.17.1 Silnice	13

3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava	15

3.17.3 Účelové komunikace, nemotorová doprava	15

3.17.4 Drážní doprava	16

3.18 Ochrana nerostných surovin	16

3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu	16

3.20 Řešení požadavků civilní ochrany	16

4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	19

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	20

5.1 Zábor ZPF	20

5.1.1 Použitá metodika	20

5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území	20

5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí	20

5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	21

5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF	21

5.1.6 Etapizace záborů ZPF	25

5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení	25

5.2 Zábor lesních pozemků	26

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací.……………… 26

dokumentací vydanou krajem

- Vyhodnocení  souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů………………………………………………………………………………….26

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky ……..27

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem

řešení rozporů

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  …………………………………………...27

- Vyhodnocení připomínek  ……………………………………………………………….27

# 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

Dokumentace respektuje současný charakter obce a její postavení v sídlení struktuře regionu zůstává nezměněno.

Z hlediska širších vztahů je třeba nadále:

- Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi zejména v rámci mikroregionu a jiných sdružení.

- Respektovat stávající napojení technické infrastruktury (plyn, telefon, elektroenergetika).

- Respektovat nadřazené technické sítě (VVN 400 kV).

- Obnovou zaniklých polních cest je třeba zprůchodnit zemědělskou krajinu a umožnit tak přímé propojení s okolními sídly.

- Posílit propojení s okolními sídly formou obnovy zaniklých polních cest, budováním cyklostezek a cyklotras zejména cyklostezky podél Litavy.

Obec leží v území, které je řešeno v platném územním plánu velkého územního celku Brněnské sídlení regionální aglomerace. Z tohoto dokumentu pro území obce vyplývají následující požadavky:

- Navrhnout přeložku silnice I/50 – obchvat Bučovic – upřesněno podrobnější dokumentací (DÚR), území obce se nedotýká;

- Navrhnout zdvojení VVN procházejícího jižní části katastru – již není aktuální;

- Navrhnout napojení vodovodu na skupinový vodovod – upřesněno novým PRVK JmK;

- Respektovat maloplošná zvláště chráněná území přírody;

- Jižní, zalesněná část území spadá do ekologicky významné oblasti (PP Ždánický les).

# 2. Údaje o splnění zadání

V dokumentaci byly zohledněny všechny požadavky kladené schváleným zadáním, kromě níže uvedeného:

- Nebyl zapracován požadavek napojení obecního vodovodu na SV Vyškov – vlastní zdroje a vodovod jsou vyhovující (napojení na SV dle PRVK JmK je navrženo v dlouhodobém výhledu).

- Bylo navrženo odkanalizování na vlastní ČOV dle nově zpracované studie odkanalizování, kterou si nechala zpracovat obec. Nutno provést změny v PRVK JmK.

# 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## 3.1 Vymezení pojmů

- Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny). Tyto plochy jsou vymezeny jako území se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. Podmínky využití jsou vztaženy k zónám, a ne k jednotlivým parcelám.

- Jednotlivé zóny jsou vyznačeny v přílohách grafické části č. 2. „Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny“ a č. 3. „Hlavní výkres - urbanistická koncepce“ příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu.

- Jednotkou se rozumí část zóny (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

- Plochy mohou tvořit území stabilizovaná nebo návrhová. Stabilizovaná území jsou území, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání zůstanou  ve své podstatě zachovány.

- Návrhová území (lokality) jsou území, která územní plán určuje ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. Návrhová území mohou být přestavbová, rozvojová nebo transformační.

- Přestavbové území leží v zastavěném území a může v něm dojít ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání.

- Rozvojové území zahrnuje zpravidla zastavitelné plochy, může však ležet i v zastavěném území.

- Transformační území leží v nezastavěném území a může zde dojít ke změně způsobu využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále v nezastavěném území.

- Do přípustného využití spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez negativního dopadu na hlavní funkci.

- Podmíněně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci příslušných úkonů dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí splňovat podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. Pro povolení podmíněně přípustných činnosti je kromě výše uvedeného nutno v každém konkrétním případě získat i souhlas orgánů obce.

- Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí.

- Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak velkokapacitním způsobem.

- Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny a drobný prodej.

- Individuálními garážemi osobních automobilů se rozumí garáže, které se nacházejí mimo zónu pro bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 vozidla. Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách.

## 3.2 Zastavěné území

Zastavěné území obce bylo stanoveno v souladu s legislativou platnou v době vydání této dokumentace. Je vztaženo k stavu v mapách katastru nemovitosti ke dni 15. 2. 2007.

Obec Nevojice má v současné době 382 obyvatel (31.12. 2007) ve 200 bytových jednotkách (SLDB 2001). Demografická situace je stabilizovaná.

## 3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití

Do zastavitelných ploch jsou zahrnuty zpravidla návrhové lokality nacházející se mimo zastavěné území obce.

Tab. 3.3.1.: Rozvojové a transformační plochy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Návrh funkčního využití | Výměra (ha) | Počet jednotek (RD, BJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bydlení | 0,75 | 5 |
| B2 | Bydlení | 1,71 | 14 |
| B3 | Bydlení | 0,15 | 1 |
| B4 | Bydlení | 0,91 | 5 |
| B5 | Bydlení | 0,05 | 1 |
| B6 | Bydlení | 1,35 | 8 |
| B7 | Bydlení | 0,46 | 4 |
| B8 | Bydlení | 3,80 | 16 |
| B9 | Bydlení | 3,35 | 18 |
| B10 | Bydlení | 1,92 | 8 |
| D2 | Garáže | 0,13 |  |
| T1 | Čistička odpadních vod | 0,11 |  |
| Vo1 | Vodní nádrž | 3,10 |  |
| Vo2 | Vodní nádrž | 0,26 |  |
| Vo3 | Vodní nádrž | 0,58 |  |
| Vo4 | Suchý poldr | 0,12 |  |
| Zs1 | Zahrady | 0,36 |  |
| Zs2 | Zahrady | 0,91 |  |
| Zt1 | Zatravnění | 0,56 |  |
| Zt2 | Zatravnění | 2,98 |  |
| Zt3 | Zatravnění | 0,56 |  |
| Zt4 | Zatravnění | 2,23 |  |
| Zt5 | Zatravnění | 0,43 |  |
| Zt6 | Zatravnění | 0,16 |  |
| Zt7 | Zatravnění | 2,07 |  |
| Zt8 | Zatravnění | 0,91 |  |
| Ls1 | Zalesnění | 9,50 |  |
| Kz1 | Krajinná zeleň | 2,80 |  |
| Kz2 | Krajinná zeleň | 0,60 |  |
| Kz3 | Krajinná zeleň | 1,49 |  |

3.3.2.: Rekapitulace:

| Bydlení celkem | 14,45 | 80 RD |
| --- | --- | --- |
| Dopravní infrastruktura celkem | 0,13 |  |
| Technická infrastruktura celkem | 0,11 |  |
| Vodní plochy celkem | 4,06 |  |
| Zatravnění celkem | 9,90 |  |
| Zalesnění celkem | 9,50 |  |
| Krajinná zeleň celkem | 4,89 |  |

Většina zastavitelných a návrhových ploch slouží bydlení, čímž je podpořen sídelní charakter obce.

Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty všechny vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků a to ve všech vhodných lokalitách i když v části případů zde k výstavbě nedojde.

Územní plán umožňuje výstavbu až 80 nových bytových jednotek, což může představovat bydlení pro cca 250 obyvatel. Protože využití všech rozvojových ploch není reálné, je předpokládaná následující návrhová velikost obce celkem:

- 500 obyvatel

- 200 bytových jednotek.

## 3.3 Plochy výroby a smíšené výrobní

V na severozápadním okraji obce se nachází poměrně veliký areál zemědělské výroby, ve kterém je provozována intenzivní živočišná výroba  - výkrmna prasat.  Dopad chovu zasahuje daleko za hranice areálu a do velké části stávající zástavby a je výrazným limitem pro rozvoj obce. Po obvodu chybí zeleň, která by mohla vytvářet účinnou clonu. Dopravní napojení je pro současné kapacity vyhovující, představuje však určitou hrozbu při nevhodném a intenzivnějším využití. Živočišnou výrobu v areálu provozuje Bajer a spol. s.r.o.

Pro výkrmnu prasat (v době vydání ÚR provozovanou společností GIGANT, s. s r.o.) bylo územním rozhodnutím vydáno ochranné pásmo. Ochranné pásmo zasahuje do území vymezeného kružnicí o poloměru rozloze 797m od emisního středu a je výrazným limitem v rozvoji obce.

V ochranném pásmu je možná výstavba nových obytných staveb, občanské vybavenosti a sportovních objektů a zařízení pouze s výjimkou stavebního úřadu v dohodě s dotčenými orgány státní správy a  provozovatelem zařízení.

V části zemědělského areálu je provozována dřevovýroba. Protože tato část areálu přiléhá k obytné zástavbě, není možné zde do budoucna provozovat intenzivní živočišnou výrobu.

Jiné monofunkční plochy výroby na území obce nejsou. Menší řemeslné a drobné nerušící výrobní provozovny jsou integrovány do obytné zástavby.

Územním plánem byla proto navržena následující opatření:

- Do podmínek využití pro jednotlivé zóny byla zakotvena podmínka, že negativní vliv aktivit na výrobních plochách nesmí zasahovat mimo jiné do ploch bydlení a rekreace, popřípadě přesahovat ochranné pásmo vydané zvláštním rozhodnutím.

## 3.4 Plochy občanského vybavení

Všechny plochy občanského vybavení jsou dokumentací respektovány. Vzhledem k předpokládanému charakteru provozoven, lze jejich umístění respektovat i v jiných plochách, především v plochách bydlení.

## 3.5 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

Podmínkami využití pro jednotlivé plochy je umožněna postupná transformace případných nevyužitých výrobních ploch.

## 3.6 Ochrana památek

Na území obce jsou evidovány následující kulturní památky:

- 44944/7-3726– Kostel sv. Mikuláše;

- 33739 / 7-3732– Tvrz, archeologické stopy;

Řešené území je prostorem s možným výskytem archeologických nálezů. Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Některé z těchto organizací jsou Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum.

## 3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty

Předložená dokumentace respektuje popsaný charakter a obraz sídla. Stávající zástavba je plně respektována. Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a svým funkčním využitím podporují obytný charakter sídla. Rovněž je respektován současný obraz sídla. Nejsou navrhovány žádné nové dominanty, je zachována výšková hladiny zástavby a pro všechny stavby – i ty nebytové -  platí podmínka, že musí respektovat venkovský obraz sídla. Dokumentací je navržena ochrana památek místního významu. Hlavní dominanta sídla – kostel sv. Mikuláše je respektována.

## 3.8 Krajinný ráz

Výstavba v rozvojových plochách nebude podléhat posouzení vlivu na krajinný ráz. Ochrana krajinného rázu v těchto plochách je zajištěna následujícím způsobem:

- Rozvojové plochy navazují na zastavěné území. Jsou situovány podobně jako stabilizovaná zástavba na náhorní plošině a na svazích údolí. Nezastavěné horizonty krajinného rámce jsou respektovány.

- Závazné podmínky pro změny v území stanovené touto dokumentací je regulují maximální podlažnost a intenzitu zástavbu, čímž jsou respektovány hlavní rysy extravilánového obrazu (veduty) sídla.

## 3.9 Ochrana přírody a krajiny

Na území obce nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky, žádné přechodně chráněné plochy, nenachází se zde národní park, ani ochranné pásmo národního parku. Do území obce nezasahuje chráněná krajinná oblast. Na území obce není žádná přírodní památka, národní přírodní památka, ani jejich ochranná pásma. Na území obce nebyla stanovena biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Na území obce nebyly vymezeny žádné ptačí oblasti.

Na území obce se nacházejí následující zvláště chráněná území:

- Přírodní rezervace Hašky;

- Přírodní památka Roviny;

- Národní přírodní památka Malhotky;

Uvedená zvláště chráněná území přírody mají ochranné pásmo 50 m po jejich obvodu.

Na území obce byly orgánem ochrany přírody registrovány následující památné stromy:

- Stromořadí lip malolistých a jírovců maďalů u příjezdové komunikace k budově revíru Nevojice.

Na území obce zasahuje evropsky významná lokalita:

- CZ0624062 Černecký a Milonický hájek

Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky stanovené § 3 odst. b) zákona 114/92 Sb ve. znění pozdějších předpisů.

Významné krajinné prvky na správním území obce ze zákona jsou:

- Všechny plochy určené pro plnění funkce lesa;

- Údolní nivy;

- Všechny vodní toky;

- Rybníky (navržené dokumentací po jejich realizaci).

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. Veškeré zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

## 3.10 Lesy

Dokumentací jsou navrženy zábory lesních pozemků – v plochách, kde les neplní svou funkci (viz oddíl 5.2 této přílohy). Všechny ostatní lesní pozemky jsou dokumentací respektovány.

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je dokumentací vymezeno několik rozvojových ploch (B1, B9 a B10).  V těchto případech však jedná o formální ochranné pásmo lesa, vzdálenost 50 m je od lesních pozemků, které ve skutečnosti neplní funkci lesa (místní komunikace na lesních pozemcích, nízké porosty v ochranném pásmu VVN).  O přípustnosti případné výstavby v těchto lokalitách rozhodne příslušný dotčený orgán v konkrétních případech.

## 3.11 Vodní hospodářství

### 3.11.1 Vodní toky a nádrže

Převážná část správního území obce náleží k povodí řeky Litavy (4-15-03-028). V zhledem k geomorfologické skladbě terénu je z hlediska hydrologického území obce přehledným prostorem.

Kostru hydrografické sítě činí řeka Litava, protékající širokým údolím ve směru východ -  západ přibližně středem správního území. Průměrný roční průtok je 4,5 m3/s. Řeka Litava je významným vodním tokem, mimopstruhová voda po celém toku. Nejbližší hydrologická stanice je v Brankovicích. Tok je ve správě Povodí Moravy s.p., Brno.

Na území obce je evidováno několik dalších drobných vodních toků. Vesměs pramení na úbočích Ždánického lesa nebo Litenčické pahorkatiny, protékají zemědělskou krajinou a vlévají se zprava nebo zleva do Litavy.

Vodní toky byly výrazně upraveny, v některých úsecích chybí doprovodná zeleň, část v intravilánu byla zatrubněna. Nízká retenční schopnost krajiny spolu s částečným odlesněním a odvodněním krajiny a regulaci některých toků mají za následek zrychlený odtok vody a nevyrovnaný režim průtoku v tocích.

Na správním území obce v současnosti nejsou žádné vodní nádrže. Dokumentací je navrženo několik vodních nádrží – rybníků:

- Vo1 a Vo2 – rybníky v nivě Litavy v místech zaniklého rybníka – bude mít krajinotvornou funkci a může stabilizovat hydrologické poměry v záplavovém území.

- Vo3 – rybník pod Hrádkem v místech mokřadu. Nachází se zde pramen, ze kterého vytéká drobný vodní tok (levobřežní přítok Litavy.

Všechny vodní toky jsou předloženou dokumentací respektovány, jejich revitalizace je možná.

Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy:

- Drobné vodní toky (všechny na území obce) – 6 m od břehové hrany.

- Významné vodní toky (Litava) – 8 m od břehové hrany.

Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována.

### 3.11.2 Záplavy, eroze

Zastavěné území obce, umístěné v údolí,  je výrazně ohroženo přívalovými dešti a přívaly bahna. Díky konfiguraci terénu a nevhodnému hospodaření na zemědělských pozemcích mohou vydatné deště způsobit zvětšený průtok v Litavě i v drobných tocích, místní záplavy a splach půdy z okolních polí, který může mít za následek přívaly bahna v intravilánu.

Pro ochranu před erozí a lokálními záplavami jsou navržena následující opatření:

- Suchý poldr (Vo4);

- Zatravnění a zalesnění nejohroženějších lokalit orné půdy;

- Vsakovací ozeleněné plochy;

- Ochranné příkopy;

- Podmínky pro jednotlivé zemědělské plochy umožňují realizaci dalších protipovodňových a protierozních opatření;

Protipovodňová opatření jsou navržena v obecné rovině, jejich podoba bude předmětem podrobnější dokumentace. V zhledem k obecné poloze dokumentace a jejímu časovému horizontu nelze v době jejího zpracování zvolit konkrétní řešení, jevící se jako nejlepší z hlediska technického, finančního nebo majetkoprávního, které by se v případě jeho realizace mohlo stát svazujícím a vyvolat tak změnu ÚPO (finanční a časová náročnost). Územní plán nutno chápat především jako legislativní rámec pro rozhodování, regulativy pro jednotlivé plochy umožňují veškerá protierozní opatření a jejich podobu určí dokumentace, která bude odrážet konkrétní technické, finanční a majetkoprávní podmínky v době jejich realizace.

Problémy s erozí a lokálními záplavami pravděpodobně soustavně vyřeší až připravované pozemkové úpravy.

Na území obce bylo vodoprávním orgánem stanoveno záplavové území řeky Litavy.

Záplavové území bylo dokumentací respektováno.

### 3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma

Obec se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Na území obce se nenachází žádný přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody, ani jejich ochranná pásma. Obec není lázeňským místem.

Na území obce jsou vodní zdroje veřejného vodovodu, které jsou chráněny ochrannými pásmy 1. a 2. stupně.

### 3.11.4 Zásobení vodou

V obci je samostatný veřejný vodovod zkolaudovaný v roce 2004.

Zdrojem je vrtaná studna HN2 o vydatnosti 2,60 l/s, která se nachází v jihovýchodní části katastru. Odsud je voda čerpána do vodojemu Nevojice o objemu 2x50 m3, s maximální hladinou 278,50m n.m., min.hladinou 276,00 m n.m., ze kterého je gravitačně zásobeno celé území obce.  V návrhovém horizontu dokumentace se nepředpokládají koncepční změny.

Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JmK) navrhuje zachování stávající koncepce zásobení vodou, ve výhledovém období se uvažuje s napojením na SV Vyškov prostřednictvím distribuční sítě ve Vícemilicích. Protože jsou současné zdroje i akumulace dostatečné, nebyla tato možnost do územního plánu zapracována.

V grafické části dokumentace jsou orientačně zakresleny pouze hlavní trasy stávajících a navržených vodovodních řadů. Vzhledem k obecné rovině územního plánu a jeho časovému horizontu bude jejich skutečný průběh řešit podrobnější dokumentace. Při umisťování vodárenských zařízení je proto  třeba se především řídit podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím.

### 3.11.5 Odkanalizování

Obec nemá v současnosti vyhovující soustavnou kanalizační síť pro odvádění splaškových vod. Jsou zde pouze úseky jednotné a dešťové kanalizace odvodňující zejména zpevněné úseky komunikací, střechy a ostatní zpevněné plochy a protéká jí i zatrubněný místní potok. Kanalizace byla budována nesoustavně v akci „Z,“ recipientem je Litava. Současný stav odkanalizování obce není vyhovující.

Ve výhledu se počítá s vybudováním kanalizace odvádějící splaškové vody na ČOV. Na žádost obce, byla do dokumentace zapracována studie odkanalizovaná, kterou si obec nechala zpracovat specializovanou firmou. Bude se jednat o kombinaci jednotné (využití stávajících stok) a splaškové kanalizace. Předpokládá se vybudování vlastní ČOV na katastru, což má oproti původně plánovanému přečerpávání do Bučovic zajistit nižší realizační i provozní náklady. V případě, že obec upustí od vybudování vlastní ČOV, je možné na stejné ploše (T1) vybudovat čerpací stanici, ze které povede výtlak směrem do Bučovic.

V grafické části dokumentace jsou orientačně zakresleny pouze hlavní trasy stávajících a navržených kanalizačních stok. Zástavba leží z hlediska odvodnění ve složitých podmínkách (geomorfologie, Litava) a proto není možné navrhnout konkrétnější vedení jednotlivých stok. Vzhledem k obecné rovině územního plánu a jeho časovému horizontu bude jejich skutečný průběh řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, jejich charakter (dešťová, jednotná, splašková, výtlaky) a lokalizace čerpacích stanic mohou být upraveny v souladu s konkrétními požadavky.

Při umisťování vodárenských zařízení je třeba se především řídit podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím.

Řešení odkanalizování není v  souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JmK), obec nebo zpracovatel dokumentace řešící odkanalizování by měl zajistit jeho změnu.

## 3.12 Elektrická energie

Jižní část správního území obce protíná vedení VVN 400 Sokolnice - Prosenice. Obec z tohoto vedení není zásobována, vedení, včetně ochranného pásma je dokumentací respektováno.

Na  území obce se nacházejí vzdušná vedení VN 22kV, kterými je zásobena obec. Na jejím území jsou celkem 3 trafostanice, z toho 2 distribuční a 1 pro zemědělský areál.

Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří nadzemní vedení nízkého napětí. Stupeň elektrifikace, technický stav a kapacita jednotlivých zařízení jsou v současné době vyhovující. Zařízení a rozvody jsou v současnosti ve správě organizace E.ON, a. s.

Energetická zařízení jsou chráněna následujícími ochrannými pásmy, která jsou dokumentací respektována:

- Ochranné pásmo VVN 400 kV – 25 m od  krajního vodiče po obou stranách;

- Ochranné pásmo VN 22 kV – 7 (10)m od krajního vodiče. Toto pásmo je závislé na typu stožáru a době výstavby vedení, jeho rozsah se může měnit. Aktuální rozsah je proto vždy třeba určit na místě;

- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení elektřiny do 110 kV – 1 m od osy vedení;

Je navržena nová trafostanice pro posílení distribuční sítě v obci v důsledku rozvoje bydlení (B2, B4 a B8) a pro posílení příkonu v jižní části obce.

Kapacita jednotlivých trafostanic bude předmětem podrobnější dokumentace.

## 3.13 Plyn

Obec je plynofikována distribuční sítí STL. Vysokotlaký plynovod a regulační stanice je mimo území obce.

## 3.14 Jiné produktovody

Na území obce se další produktovody nenacházejí, ani se s jejich umístěním neuvažuje.

## 3.15 Telekomunikace

Obec je telekomunikačně napojena na zemní kabely, které pokrývají větší část zástavby. Všechny kabely, včetně ochranného pásma 1, 5 m od obrysu vedení jsou dokumentací respektovány. V částech obce, kde je nadzemní vedení je navržena jejich kabelizace, která pravděpodobně bude probíhat v současných trasách.

## 3.16 Likvidace odpadů

Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo správní území obce.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou.

Na správním území obce nebyla zjištěna žádná divoká skládka.

Předloženou dokumentací je stávající způsob likvidace odpadů respektován. Nebylo nutné provádět rekultivaci žádné skládky, ani nebyla navrženo žádné zařízení pro likvidaci odpadů.

## 3.17 Doprava

Letecké ani lodní dopravy nejsou dokumentací dotčeny.

### 3.17.1 Silnice

V řešeném území nejsou žádné dálnice a s jejich výstavbou se ani do budoucna neuvažuje.

Územím obce prochází následující státní silnice:

- I/50 Brno- Holubice – Uherské Hradiště- státní hranice SR.

Sinice, která má mezinárodní význam, protíná střední část katastru a dělí zastavěné území na dvě části. V celém úseku na území obce má sběrnou funkci.

Dopravně technický stav silnice je vyhovující. Silnice má po celé délce zpevněný, živičný povrch, má vyhovující kategorijní šířku, směrové i výškové vedení. Stavební stav silnice na území obce je velmi dobrý – silnice prošla v roce 2003 důkladnou rekonstrukcí.

Silnice je silně  frekventovaná, navíc určitá část řidičů v blízkosti zástavby nedodržuje předepsanou rychlost. Proto tato komunikace vytváří hlukovou zátěž a představuje i určité bezpečnostní riziko pro chodce. Z tohoto důvodu je navrženo přemostění této komunikace v místech křižovatky se silnicí vedoucí do obce, které umožní propojení obou částí zastavěného území a bude součástí cyklostezky.

V území jsou legislativně vymezena následující silniční ochranná pásma:

- Ochranné pásmo silnice I. třídy. - 50 m od osy vozovky;

Výpočet hlukové zátěže

Pro výpočet hlukové zátěže ze silnice I/50 byly použity údaje z Generelu krajských silnic JmK pro úsek mezi Nevojicemi a Nesovicemi – výhled pro rok 2030.

Vozidel celkem 20 710/ 24 hod

Z toho maximální hodina  10% ( n ( = 2071

Počet nákladních vozidel ( N ( = 10%

Max. stoupání 1 % (východně od křižovatky s III/0508)

Povrch asfalt

Prům. rychlost (v (= 70 km/h (dle omezeni u křižovatky s III/0508)

F1 = (1 + N/100) * 10 (v-58)/60 + N/100 * (v – 10)/5

= (1+0,1) * 10 (70-58)/60 + 0,1 * (70-10)/5		vliv nákladních automobilů a rychlosti

F1 = 2,94

F2 = 101/34						vliv stoupání (1%)

F2 = 1,06

F3 = 1 							vliv povrchu (asfalt)

Y = 10 log (F1*F2*F3*n) + 40

= 10 log (2,94 * 1,06 * 1 * 2071) + 40

Y = 78,98 dB(A)

Útlum vzdáleností:

Vzdálenost ( d ( = 216 m

Výška bodu ( H ( = 2 m (okno ve zvýšeném přízemí)

V=8,75 log (d2 + (H+3)3(/(17(H+3)(

V=8,75 log (2162 + (2+3)3(/(17(2+3)(

V= 23,98 dB(A)

Izofona 55 dB(A) se nachází 216 m od osy komunikace

Územním plánem je vymezeno hlukové pásmo, které zaujímá území mezi osou silnice I/50 a izofonou 55 dB(A) zakreslenou ve výkrese č. 3. Při realizaci chráněných prostorů je nutno zajistit nepřekročení přípustné hladiny hluku. Je nutno zajistit účinnou protihlukovou ochranu, popřípadě prokázat samostatnou studií, že k překročení hlukové hladině nedochází.

Na území obce se nacházejí následující krajské silnice:

- III/0508 Nevojice – spojovací

Je krátkou spojnicí napojující obce na státní silnici. Prochází zastavěným územím, kde je ukončena. Nepředstavuje žádné bezpečnostní ani enviromentální riziko.

Krajské silnice jsou v majetku Jihomoravského kraje a ve správě SÚS JmK, pracoviště Vyškov.

Silnice I. tř. má mimo zastavěné území ochranné pásmo oboustranně 50 m od osy vozovky, které je dokumentací respektováno. Silnice III/0508 ochranné pásmo nemá, protože v téměř celé své délce prochází zastavěným územím.

### 3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava

Zastavěné území je obslouženo místními komunikacemi 3. a 4. třídy. Dopravně technický stav u větší části místních komunikací je vyhovující, některé  komunikace nemají dostatečnou šířku vozovky. Přes uvedené nedostatky fakticky vyhovují a bez větších obtíží plní své poslání. Komunikace jsou vedeny v členitém terénu, v rostlé zástavbě a zúžení jsou v přehledných úsecích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by asanace dopravních závad způsobila výrazné zásahy do stavební struktury a vyžádala by si neúměrné náklady. Protože se neuvažuje ani s plošnou asanací zástavby, je stávající síť místních komunikací beze zbytku respektována. Pro obsluhu zastavitelných ploch jsou navrženy místní komunikace, vesměs v trasách stávajících cest. Další místní komunikace mohou být umístěny i v rámci jednotlivých ploch, v souladu s podmínkami pro jejich využití.

Případné chodníky vedené podél pozemních komunikací jsou chápány jako součást těchto komunikací a proto nejsou dokumentací podrobněji řešeny.

Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické závady.

Místním šetřením bylo zjištěno, že stávající parkovací kapacity jsou dostatečné.

Ostatní potřeby parkovacích a odstavných stání – pro další možnou občanskou vybavenost, a výrobu – budou řešeny individuálně podrobnější dokumentací v rámci příslušného řízení. Podmínky využití umožňují jejich umístění na veřejných prostranstvích, v zónách veřejné zeleně a veřejných prostranství, při pozemních komunikacích nebo na parcelách příslušných objektů.

Vzhledem k obecnější rovině dokumentace bude přesná podoba, poloha a kapacita jednotlivých parkovišť předmětem podrobnější dokumentace.

Na území obce je veřejná linková autobusová doprava zajišťovaná specializovanou organizací. Autobusová doprava je realizována po státní silnici s jedinou zastávkou na území obce.

Na správním území obce se nacházejí následující zastávky veřejné autobusové dopravy:

- Nevojice, točna. Nachází se na obratišti před vlakovou zastávkou.  Zastávka je po všech stránkách vyhovující.

- Nevojice, rozc. Nachází se při silnici I/50 obousměrně na zastávkových pruzích s nástupišti. Zastávky jsou vyhovující.

### 3.17.3 Účelové komunikace, nemotorová doprava

Účelové komunikace jsou dokumentací respektovány. Jejich průběh může být v rámci pozemkových úprav upraven.

Cyklistické a turistické trasy byly převzaty z turistických map.

### 3.17.4 Drážní doprava

Všechny zřízení sloužící drážní dopravě, včetně ochranného pásma jsou dokumentací respektována.

## 3.18 Ochrana nerostných surovin

Na správním území obce (k.ú. Nevojice) se vyskytují následující limity vyplývající z ochrany nerostných surovin:

- DP Nevojice;

- Chráněná ložisková území Ždánice a Mouřínov

- Výhradní ložiska zemního plynu  Ždánice – kristalinikum 1 (ropa), Ždánice kristalinikum (zemní plyn), Ždánice – miocén (ropa, zemní plyn).

Výše uvedené jevy jsou dokumentací respektovány.

## 3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu

Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu, civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky

Na území obce se nachází objekt požární ochrany – požární zbrojnice, která je předloženou dokumentací respektována.

Na území obce zasahují ochranná pásma – zájmová území AČR:

- Ochranné pásmo střelnice (jižní cíp území obce);

- Ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu – radiolokačního zařízení (celý katastr obce);

- Ochranné pásmo komunikačního vedení – koridor RR spojů (téměř celé území obce).

## 3.20 Řešení požadavků civilní ochrany

Tato kapitola je zpracována pro území obce Nevojice na základě stanoviska HZS Jihomoravského kraje jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 19 odst. 1 písm. k), § 136 odst. 3 a § 177.

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, 10, 12, 21, 23, 24 a 25.

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14, 15 a 21.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 64, 65, 66, 67, 68 a 69.

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. m) a § 19 odst. 3.

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), § 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 27 a 32 a Příloha č. 1.

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 18 a 20.

- Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, § 25, 26, 27 a 28 a Přílohy č. 1 a 2.

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy č. 1 a 6.

- Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu , § 3 a 4.

- Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, § 1.

Požadavkem civilní ochrany k územnímu  plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování návrhů ploch pro potřeby:

- ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,

- zón havarijního plánování,

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,

- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

- nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

- Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.

- Na území obce bylo vodoprávním orgánem stanoveno záplavové území řeky Litavy, které je zakresleno do výkresu O2. Konkrétní řešení situace při záplavách je stanoveno plánem povodňové ochrany obce, který je touto dokumentací respektován (respektování hlavních evakuačních tras i ploch pro evakuaci).

b) zóny havarijního plánování.

Území obce není součástí zón havarijního plánování a podle vyjádření HZS Jihomoravského kraje není katastrální území obce Nevojice potencionálně ohroženo haváriemi zdrojů nebezpečných látek.

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.

Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně stojící a složí především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru obce se stálé úkryty nevyskytují.

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:

- Horní část návsi,

- Obecní úřad,

- Budova školy,

- Hřiště.

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.

Obecní úřad a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být dále využity prostory a plochy OÚ

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. Odbor ŽP ORP (Bučovice) nevede v seznamu žádný subjekt nakládající s nebezpečnými chemickými látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení plánu opatření pro případy havárie (dále jen „havarijního plánu“) podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách neobdržel od žádného subjektu, sídlícího v zájmovém území, žádost o schválení havarijního plánu. Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných chemických látek uvažováno.

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události.

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní:

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné,

- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci. V obci nejsou zúžené profily.

- Šířka důležitých místních komunikací a výšková regulace zaručuje jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby. Jejich šířka je minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice.

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky.

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Nouzové zásobení vodou je řešeno ve zvláštní, neveřejné části Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Jihomoravského kraje (Aquatis, s r.o. Brno, 2004).

# 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Dle stanoviska dotčeného orgánu státní správy uplatněného k zadání tohoto územního plánu záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou EVL ani ptačí oblast. Návrh zadání nestanovil rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 níže uvedeného zákona. Územní plán obce proto nebyl posuzován ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

# 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1 Zábor ZPF

### 5.1.1 Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., § 3 (k paragrafu 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

### 5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území

Obec se nachází ve výrobní oblasti řepařské. Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady, sady a trvalé travní porosty.

Orné půdy - jsou v oblasti zemědělské půdy jednoznačně dominantní. Jsou situovány především na vhodných méně svažitých plochách v rovinách a na rozvodnicových plochách. Poměrně velikou plochu zabírají lokality  pro ornou půdu nevhodné, zejména na  svažitějších pozemcích ohrožených vodní erozí a v údolní nivě Litavy. Tyto hony o velikosti i několika desítek hektarů vytvářejí ekologické problémy – prašnost, ohrožení větrem a přívalovými dešti. Z hlediska estetického jsou příčinou fádního vzhledu krajiny, z hlediska praktického znemožňují průchod krajinou a komunikaci s okolními sídly.

Trvale zatravněné plochy jsou na katastru zastoupeny velice malými plochami. Jsou situovány na svažitých pozemcích, na mezích a v okolí vodních toků. Ovocné sady a zahrady jsou situovány zejména v zastavěném území obce a v jeho bezprostřední blízkosti. Většina těchto pozemků je součástí obytné funkce.

### 5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:

1. místo - Klimatický region.

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka   charakterizovaná  půdním  typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě.

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

Bonitované půdně ekologické jednotky v lokalitách záboru jsou znázorněny v grafické příloze v mapě č. O4, měř. 1 : 5 000. V současně zastavěném území a jeho bezprostřední blízkosti se vyskytují tyto BPEJ s příslušnými stupni přednosti v ochraně:

08

Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké. Nachází se na menších, svažitějších partiích po celém katastru.

10

Hnědozemě(typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s větší spodinou, s příznivým vodním režimem.

40

Svažité půdy, nad 12° na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké půdy, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez ní, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách.

59

Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vodní poměry méně příznivé, při odvodnění příznivější.

Z hlediska půdních typů je území obce poměrně pestrým prostorem. V údolí Litavy a drobných vodních toků se nacházejí půdy nivní, na zvlněné pahorkatině a rozvodnicových hřbetech nalezneme hnědozemě a černozemě. Poměrně velikou plochu zabírají půdy svažité, které jsou vesměs nevhodně zorněny.

Půdy podléhají řadě negativních vlivů způsobených především nevhodným zemědělským hospodařením, ke kterému je možné zařadit i meliorace. Nejzávažnějším problémem je současná i potenciální vodní eroze, která postihuje rozsáhlé plochy orných půd.

Půdy na katastru obce, včetně bezprostředního okolí současně zastavěného území, patří vesměs do skupiny půd s nižší bonitou  (třída ochrany ZPF III. až  V.) a proto ochrana ZPF není významnějším omezujícím faktorem. Výjimkou je pouze hřbet jihovýchodně od zástavby.

### 5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Půdy na katastru obce, včetně bezprostředního okolí současně zastavěného území, patří vesměs do skupiny půd s nižší bonitou  (třída ochrany ZPF III. až  V.) a proto ochrana ZPF není významnějším omezujícím faktorem. Výjimkou je pouze nivní oblast podél Litavy.

### 5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF

Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní nebo transformační plocha).

Lokalita B1 – bydlení - je situována na jižním obvodu zástavby. Současné využití území jsou menší plochy orné, záhumenky a zahrady. Rozvojová plocha bude navazovat na současně zastavěné území mezi stávajícími místními komunikacemi, ze kterých je částečně obsloužena.  Pro obsluhu této plochy bude možné vybudovat další dopravní i technickou infrastrukturu.  Plocha umožní logický územní rozvoj sídla.

Lokalita B2 – bydlení - je situována na jihovýchodním obvodu zástavby. Současné využití území jsou menší plochy orné, záhumenky a zahrady, ze tří stran obklopena zastavěným územím.  Rozvojová plocha je částečně obsloužena místní komunikací a sítěmi, pro zbývající část plochy  bude možné vybudovat další dopravní i technickou infrastrukturu.  Plocha umožní logický územní rozvoj sídla.

Lokalita B3 – bydlení - je situována v jihovýchodním cípu zástavby. Současné využití území je zahrada, navazující na zastavěné území.  Rozvojová plocha je obsloužena místní komunikací a sítěmi.

Lokalita B4 – bydlení - je situována na východním obvodu zástavby. Současné využití území je orná půda obklopena ze dvou stran zastavěným územím.  Rozvojová plocha je z větší části obsloužena místní komunikací a sítěmi, pro zbývající část plochy  bude možné vybudovat další dopravní i technickou infrastrukturu.  Plocha umožní logický územní rozvoj sídla.

Lokalita B5 – bydlení – jedná se o proluku při místní komunikaci ve východní části zastavěného území.

Lokalita B6 – bydlení - je situována za východním okrajem zástavby, v návaznosti na plochu B4. Současné využití území je orná půda. Pro obsluhu plochy bude třeba vybudovat dopravní i technickou infrastrukturu. Plocha umožní logický územní rozvoj sídla.

Lokalita B7 – bydlení - je situována na východním obvodu zastavěného území, ze dvou stran je obklopena stávající zástavbou. Současné využití území je orná půda. Pro obsluhu plochy bude třeba vybudovat dopravní i technickou infrastrukturu, která je v bezprostřední blízkosti.

Lokality B8 a  B9 – bydlení – nacházejí se na západním obvodu. Současné využití území je orná půda. Pro obsluhu plochy bude třeba vybudovat kompletní dopravní i technickou infrastrukturu, která je v bezprostřední blízkosti. Plocha bude navazovat na současnou zástavbu a umožní tak logický územní rozvoj sídla.

Lokalita B10 – bydlení - je situována na jižním obvodu zástavby. Současné využití území jsou menší plochy orné, záhumenky a zahrady. Rozvojová plocha bude navazovat na současně zastavěné území mezi stávajícími komunikacemi, ze kterých je částečně obsloužena.  Pro obsluhu této plochy bude možné vybudovat další dopravní i technickou infrastrukturu. Plocha umožní logický územní rozvoj sídla.

Lokalita T1– čistička odpadních vod. Nachází se nad zastavěným územím, v údolní nivě Litavy. Její lokalizace je předurčena systémem odkanalizování.

Lokalita Vo1 – vodní nádrž. Jedná se o lokalitu východně od zastavěného území obce v klínu mezi železnicí a silnicí I/50.  V současné době je zde nevhodně zorněná údolní niva v místech historicky doloženého rybníka. V lokalitě bude vybudována obtékaná nádrž napojená na Litavu.  Břehy vodní nádrže budou v přírodním stavu, osázené dřevinami, a vznikne zde litorální pásmo. Rybník může být rovněž využíván k rekreačním účelům.

Lokalita Vo2 – vodní nádrž. Jedná se o lokalitu v severní částí obce sevřenou mezi Litavou a jejím pravobřežním přítokem.  V současné době je zde nevhodně zorněná údolní niva.  V lokalitě bude vybudována obtékaná nádrž napojená na Litavu.  Břehy vodní nádrže budou v přírodním stavu, osázené dřevinami, a vznikne zde litorální pásmo.

Lokalita Vo3 – vodní nádrž. Jedná se o podmáčené území západně od zástavby pod příkrým svahem Hrádku. V minulosti zde býval silný pramen, který je dnes sveden do  bezejmenného levobřežního přítoku  Litavy.

Lokalita Vo4 – suchý poldr. Nachází se nad jihovýchodním okrajem zástavby a bude tvořit významné protierozní opatření.

Lokality Ls1– zalesnění. Lokalita se nachází západně od zastavěného území. Jedná se o nevhodně zorněnou příkrou stráň uzavřeného žlebu. Zalesnění bude bezprostředně navazovat na větší komplexy Ždánického lesa.

Lokality Kz1– krajinná zeleň. Lokalita se nachází jihozápadně od zastavěného území. Jedná se o nevhodně zorněnou půdu na okraji lesa. Plocha bude představovat ozelenění zbytkové části orné půdy sevřené mezi stávajícím lesem, navrženým zalesněním (Ls 1) a rozvojovými plochami pro bydlení (B9 a B10).

Lokality Kz2– krajinná zeleň. Lokalita se nachází v severozápadní části zástavby, mezi místní komunikací a Litavou. Na ploše bude navržena izolační zeleň, která bude chránit část zástavy před nepříznivým vlivem z nedalekého velkochovu prasat a na druhé straně před hlukem ze silnice I/50.

Lokalita Kz3– krajinná zeleň. Lokalita se nachází v severozápadní části zástavby, mezi stávajícím výrobním areálem a zástavbou. Na ploše bude navržena izolační zeleň, která bude chránit část zástavy před nepříznivým vlivem z nedalekého velkochovu prasat.

Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel záboru | Výměra (ha) | SZÚO | kultura | BPEJ | Stupeň přednosti v ochraně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bydlení | 0,75 | ANO NE | Zahrada Orná | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| B2 | Bydlení | 1,71 | ANO NE | Orná Zahrada | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| B3 | Bydlení | 0,15 | NE | Orná Zahrada | 3.08.50 | IV. |
| B4 | Bydlení | 0,91 | NE | Orná Zahrada | 3.10.10 3.08.50 3.40.78 | II. IV. V. |
| B5 | Bydlení | 0,05 | ANO | Zahrada | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| B6 | Bydlení | 1,35 | NE | Orná | 3.10.10 3.08.50 3.40.78 | II. IV. V. |
| B7 | Bydlení | 0,46 | NE | Orná | 3.59.00 3.08.50 | III. IV. |
| B8 | Bydlení | 3,80 | NE | Orná Trvalý travní porost | 3.59.00 3.08.50 3.40.78 | III. IV. V. |
| B9 | Bydlení | 3,35 | NE | Orná Trvalý travní porost Zahrada | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| B10 | Bydlení | 1,92 | NE | Orná Trvalý travní porost Zahrada | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| T1 | Technická infrastrastruktura - ČOV | 0,11 | NE | Orná | 3.59.00 | III. |
| Vo1 | Vodní nádrž | 3,10 | NE | Orná | 3.59.00 | III. |
| Vo2 | Vodní nádrž | 0,26 | NE | Orná | 3.59.00 | III. |
| Vo3 | Vodní nádrž | 0,58 | NE | Trvalý travní porost | 3.59.00 | III. |
| Vo4 | Suchý poldr | 0,12 | NE | Orná | 3.40.78 | V. |
| Ls1 | Zalesnění | 9,50 | NE | Orná | 3.40.40 | V. |
| Kz1 | Krajinná zeleň | 1,24 | NE | Orná | 3.40.78 | V. |
| Kz2 | Krajinná zeleň | 0,60 | NE | Orná | 3.59.00 | III. |
| Kz3 | Krajinná zeleň | 1,15 | NE | Orná | 3.19.44 3.40.77 | IV. V. |
|  | Zábory celkem | 29,96 |  |  |  |  |

Pozn. : Počet rodinných domů na rozvojových plochách je pouze orientační. Jejich skutečný počet bude záviset na intenzitě a způsobu zástavby, určených podrobnější územně – plánovací nebo projektovou dokumentací.

b) Transformační plochy ZPF

Lokality Zs 1 a Zs2 – zahrady. Jedná se o plochy zahrad navazujících na rozvojové plochy pro bydlení. Plocha Zs 1 navazuje na plochu B7 a zaujímá  území v ochranném pásmu, kde dráhy, kde může být výstavba obytných objektů výrazně omezena. Plocha Zs 2 vytváří izolační pásmo mezi plochou pro bydlení B8 a navazující krajinnou zelení.

Lokality Zt1, Pt2, Pt3 a Pt4 – zatravnění. Nacházejí se východně od  zastavěného území, na svažitých expozicích orné půdy ohrožených vodní erozí. Na plochách je navrženo zatravnění, zatravnění s dřevinami, popřípadě neintenzivní ovocné sady.

Lokality Zt5 a Pt6 – zatravnění. Nacházejí se jihovýchodně od  zastavěného území, na svažitých expozicích orné půdy ohrožených vodní erozí, odkud je ohrožení zastavěného území největší. Na plochách je navrženo zatravnění, které má vytvořit ochranu zastavěného území a zároveň odvést přívalové srážky do suchého poldru Vo4.

Lokality Zt7 a Zt8 – zatravnění. Nacházejí se v jihovýchodní části extravilánu, na svažitých expozicích orné půdy v ochranném pásmo vodního zdroje místního vodovodu.

Transformační plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel transformace | Výměra (ha) | SZÚO | kultura | BPEJ | Stupeň přednosti v ochraně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zs1 | Zahrady | 0,36 | NE | Orná | 3.59.00 | V. |
| Zs2 | Zahrady | 0,91 | NE | Orná | 3.59.00 3.08.50 3.40.78 | III. IV. V. |
| Zt1 | Zatravnění | 0,56 | NE | Orná | 3.08.50 3.40.78 | IV. V. |
| Zt2 | Zatravnění | 2,98 | NE | Orná | 3.59.00 3.08.50 3.40.78 | III. IV. V. |
| Zt3 | Zatravnění | 0,56 | NE | Orná | 3.08.10 3.08.50 | III. IV. |
| Zt4 | Zatravnění | 2,23 | NE | Orná | 3.58.00 3.08.10 3.08.50 | II. III. IV. |
| Zt5 | Zatravnění | 0,43 | NE | Orná | 3.10.10 3.58.00 3.08.10 3.08.50 3.40.78 | II. II. III. IV. V. |
| Zt6 | Zatravnění | 0,16 | NE | Orná | 3.40.78 | V. |
| Zt7 | Zatravnění | 2,07 | NE | Orná | 3.58.00 3.40.78 | II. V. |
| Zt8 | Zatravnění | 0,91 | NE | Orná | 3.40.78 | V. |
|  | Transformační plochy celkem | 11,17 |  |  |  |  |

### 5.1.6 Etapizace záborů ZPF

Dokumentací je navržena následující závazná etapizace:

- Výstavba na ploše B6 může být zahájena až po převážném zaplnění plochy B4, popřípadě může být výstavba na těchto plochách zahájena zároveň.

Zábory pro nebytové funkční složky etapizovány nebyly, protože patří do různých funkcí a jejich zábory mezi sebou nesouvisí.

### 5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení

Rozvojové plochy pro bydlení byly zvoleny tak, aby

- Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně  na ně navázaly.

- Prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce.

- Využily optimálních rozvojových možností obce.

- Využily území s nejnižšími stupni přednosti v ochraně ZPF.

V návrhu dochází  k záborů zvláště chráněných půd (II), pouze v několika málo případech. K jejich záboru dojde zejména z následujících důvodů:

- Plochy B4 a B6 – bydlení - zvláště chráněné půdy budou zasahovat pouze do krajové části lokalit, kde patrně nedojde k výstavbě a bude sloužit jako zahrada.

- Plochy Zt4, Zt5 a Zt7 – zatravnění. Jedná se o zatravnění, které má na území prvořadý protierozní význam.

## 5.2 Zábor lesních pozemků

Územním plánem je navrženo několik lokalit záborů lesních pozemku – ploch, které ve skutečnosti neplní plnohodnotnou funkci lesa. Jedná se o lokality:

Lokalita R1 – chatová kolonie na Jitřence.  Jedná se o les zvláštního určení (rekreační) v kompaktní lokalitě rekreačních chat. Zábor umožňuje případná rozšíření stávajících objektů.

Lokalita D1 – zábor pro místní komunikaci. Pozemek je v katastru nemovitosti vedený jako les, ve skutečnosti je zde postavena místní komunikace vedoucí k lesu a ze které je v současnosti již obslouženo několik obytných a rekreačních objektů.

Lokalita Kz1  - krajinná zeleň. Jedná se o pás pod vedením VVN, ve kterém jsou pouze nízké, nekvalitní porosty. Lokalita je určena pro ozelenění plochy sevřené mezi lesem a navrženou zástavbou. Záborem tohoto lesního pozemku dojde i ke změně průběhu ochranného pásma lesa, které v současnosti bez opodstatnění zasahuje do rozvojových ploch pro bydlení.

Tab. 5.2.1.: Zábory PUPFL:

| Č. pl. | Účel záboru | Výměra (ha) | SZÚO | Kultura | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 0,73 | NE | Lesní pozemek |  |
| D1 |  | 0,25 | NE | Lesní pozemek |  |
| Kz1 |  | 1,56 | NE | Lesní pozemek |  |
|  | Zábory PUPFL celkem | 0,14 |  |  |  |

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem :

  - Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro řešení ÚP Nevojice žádné požadavky

  - Pro území řešené ÚP Nevojice neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem

  - Obec Nevojice je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku „ Brněnské sídelní regionální aglomerace“(schválen usnesením vlády ČSR  č. 64 dne 13.3.1985), pro který byly pořízeny  Změny a doplňky ( schváleny usnesením vlády ČR č.196 ze dne 13.4.1994 a usnesením vlády ČR č.891 ze dne 13.9.2000 ).

Návrh ÚP Nevojice není v rozporu  s tím , co se podle  § 187 odst.7 stavebního zákona považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku .

- Vyhodnocení  souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Po přezkoumání konstatujeme, že  ÚP Nevojice je vypracován a projednán v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

# Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z předložené dokumentace a z vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů k návrhu řešení vyplývá, že návrh  ÚP Nevojice je řešen v souladu s ostatními právními předpisy, zejména s požadavky předpisů týkajících se péče o životní prostředí a s požadavky předpisů zabezpečujících péči o zdraví lidu.

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu územního plánu obce Nevojice  nebyly podány žádné námitky.

# Vyhodnocení připomínek

K návrhu územního plánu obce Nevojice nebyly podány žádné připomínky.

# Footnotes

Schváleného usnesením vlády ČSSR č. 64 ze dne 13.3.1985

§ 2, odst. (1), písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., dále Zákona

§ 2, odst. (1), písm. j) Zákona

§ 2, odst. (1), písm. f) Zákona

§58 zákona 183/2006 Sb.

Rozhodnutí stavebního úřadu v Bučovicích č.j. 2090/88 ze dne 3.8.1988

Ve smyslu § 12, odst. 4 zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obecně jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Povodňový plán obce Nesovice, Ing. Petr Homola, 2002

JMK č.j.11373/2006 ze dne 27.01.2006

Aquatis, a.s.Brno, 2004

Nevojice - likvidace odpadních vod, Vodohospodářský atelier, spol. s r.o., Brno, 6/2008

Aquatis, a.s.Brno, 2004

Celková šíře OP je 75 m

Pro vedení umístěná územním rozhodnutím, které nabylo právní moc před 1.1.1995

JMK č.j.11373/2006 ze dne 27.01.2006